## Slide 1: La qualità del risultato di laboratorio: -fonti di variabilità -cause di variabilità del risultato

## Slide 2: FONTI DI VARIABILITA’ DEL RISULTATO DI LABORATORIO SONO: -LA VARIABILITA’ ANALITICA ( legate alla modalità con cui si esegue ) -LA VARIABILITA’ BIOLOGICA ( legata alla fisiologia dell’oscillazione della concentrazione dei vari componenti nei fluidi corporei dell’organismo) LA VARIABILITA’ ANALITICA :Reagenti Calibratori Strumentazioni utilizzate per le misure ( misure dei volumi, misure della temperatura, operatori)

## Slide 3: Ogni clinico vorrebbe che i numeri che scaturiscono dagli esami di laboratorio fossero infallibili, come scolpiti nelle tavole della legge: ma viviamo in un mondo in cui l'incertezza fa parte del gioco. Invece che negarla o pensare che non possa esistere, è molto meglio cercare di comprenderla e capire come la variabilità in medicina di laboratorio possa influenzare le nostre decisioni cliniche.
le misure che vengono effettuate su un organismo vivente non sono costanti
pensiamo ad esempio al nostro peso corporeo, oppure ad una misura di laboratorio estremamente comune, la glicemia.
Se immaginiamo di misurarle frequentemente su di noi, ci renderemo conto che è ben difficile che siano perfettamente costanti, anche se le misurazioni vengono effettuate in un breve periodo ed utilizzando sempre lo stesso strumento. Se la variabilità nelle due misure è molto modesta, difficilmente ci condurrà ad una interpretazione sbagliata dei dati; ma se questa variabilità è molto alta, potremmo avere dei dati confondenti: immaginate di avere in una misura una glicemia di 100 mg/dL e in quella successiva di 160 mg/dL: quale delle due sarà più indicativa dello stato glicemico del paziente? da cosa potrebbe dipendere questa differenza di risultati?

## Slide 4: CORRETTA INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
“POSIZIONE DEL RISULTATO”
RELATIVAMENTE AL VALORE DI RIFERIMENTO
VARIABILITA’ DEL RISULTATO

## Slide 5
La variabilità nella misura di una determinata caratteristica biologica ha due origini principali:
1) Variabilità biologica
2) Variabilità analitica
La prima dipende dal fatto che ogni nostra caratteristica fisiologica non è costante nel tempo e può variare più o meno velocemente e significativamente nel tempo. Ci sono misure che variano banalmente durante la giornata: noi pesiamo di meno alla mattina che dopo un pasto abbondante a cena. E lo stesso dicasi per la glicemia: il valore a digiuno sarà sicuramente più basso del corrispettivo dopo un bel pasto ricco di carboidrati. Quando analizziamo la concentrazione di ciascuna analita misurato in laboratorio, dovremmo sapere se e quali possono essere gli eventuali effetti legati ad un determinato stato fisiologico: ad esempio se ci sono effetti circadiani, oppure se uno stato di gravidanza possa influire, o ancora se ci possono essere variazioni legati ad età, razza, sesso, ecc. Tutti questi fattori possono influire sulla variabilità biologica di una misura: ricordiamoci che ogni essere vivente è un po' diverso dagli altri della sua stessa specie. Questa diversità è importantissima perché è alla base dell'adattamento evolutivo degli organismi sulla terra.
Il secondo fattore non dipende dall'animale che stiamo analizzando, ma da come quel valore viene misurato. Le tecniche di misura e gli strumenti utilizzati non sono tutti uguali, alcuni sono più performanti di altri. La tecnologia ci permette di ridurre sempre di più questa variabilità analitica, ma non possiamo eliminarla del tutto. Possiamo però studiarla e prevederla.
Sono sempre più numerosi gli studi che analizzano l'effetto della variabilità biologica ed analitica sui risultati di laboratorio, anche in medicina veterinaria.

## Slide 6: variabilità analitica dipendente dalle performance dei metodi di laboratorio.
ogni strumento e metodo di misura, anche il più sofisticato, non è assolutamente perfetto ed infallibile e può essere fonte di errori analitici.
variabilità in patologia il più importante per la pratica
dipendono invece dai soggetti che andiamo a campionare, e sono quindi legati alla BIOLOGIA dei pazienti
La Variabilità Biologica è alla base della biodiversità nelle specie ed è il motore principale dell’evoluzione. Quando parliamo di variabilità biologica dobbiamo considerare due componenti principali:
Variabilità individuale: ogni nostra caratteristica biologica non è perfettamente costante nel tempo e cambia in base a numerosi aspetti fisiologici più o meno costanti. Per tale ragione, qualsiasi misura di laboratorio, se ripetuta continuamente nel tempo, tenderà ad oscillare più o meno ampiamente attorno ad un valore medio (o mediano), il cosiddetto “set-point omeostatico”. Immaginiamo ad esempio di misurarci ogni ora per diversi giorni la glicemia: è impossibile ottenere valori sempre perfettamente identici, che invece probabilmente oscilleranno attorno ai 100 mg/dL (se non abbiamo problemi del metabolismo glucidico). Ovviamente gli scostamenti maggiori saranno quelli successivi al pasto, ed è per questo che quando decidiamo di effettuare un controllo di laboratorio, cerchiamo di eseguire i prelievi ematici a digiuno, per evitare influenze fisiologiche potenzialmente fuorvianti. Ci sono analiti che nel tempo hanno una variabilità individuale molto bassa, per cui cambiano poco tra un prelievo ed un altro: sono in realtà (e per fortuna) la maggior parte delle misure emato-biochimiche. Altre invece hanno variabilità individuali maggiori, vedremo poi un esempio pratico che utilizziamo quotidianamente in clinica.
Variabilità inter-individuale: questa si riferisce a variazioni tra animali appartenenti alla stesso gruppo. Anche se prendiamo animali della stessa specie, razza, sesso, età e caratteristiche fisiologiche, è impossibile ottenere misure di laboratorio identiche tra i vari soggetti. Per questa ragione facciamo uso quotidianamente dei “valori di riferimento”, che sono una stima statistica della variabilità di quella misura in un gruppo di animali clinicamente sani di quella particolare specie. Questi valori di riferimento ci aiutano a capire se la misura individuata in un nostro paziente rientra all’interno di un range di variabilità biologica accettabile, oppure è da considerarsi anomala, e quindi potenzialmente indicativa di uno stato patologico.

## Slide 7: LA VARIABILITA’
È uno dei problemi centrali
nell’utilizzo dei dati di laboratorio
da parte del clinico

## Slide 17
Qualità dei dati di laboratorio
Componenti della qualità dei dati di laboratorio:
1. necessità dell’esame
2. richiesta dell’esame
3. preparazione del paziente
4. acquisizione del campione
5. trattamento del campione
6. analisi del campione
7. produzione del risultato
8. registrazione del risultato
9. interpretazione del risultato