## Slide 1: ELEMENTI DI ORGANIZZAZIONE DI LABORATORIO BIOMEDICO
IL LABORATORIO BIOMEDICO HA IL COMPITO FONDAMENTALE DI ESEGUIRE INDAGINI CON METODI CHIMICI, FISICIO O BIOLOGICI SU MATERIALI PROVENIENTI DAL CORPO UMANO E PRODURRE RISULTATI ANALITICI
In chimica, un metodo analitico è un documento che descrive quali sono le operazioni da eseguire su un campione per:
poterne identificare la struttura chimica;
valutarne la concentrazione o la composizione;
misurarne determinate proprietà fisiche e chimiche.
TRA LE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO IN UN LABORATORIO DI ANALISI PUBBLICO VI E’ IL PERSONALE INFERMIERISTICO, DEPUTATO ESSENZIALMENTE ALL’ESECUZIONE DEI PRELIEVI DI MATERIALI BIOLOGICI.

## Slide 2: I SETTORI DEL LABORATORIO BIOMEDICO
LA STRUTTURA DI UN LABORATORIO DI ANALISI COMPRENDE UN SERIE DI "AREE DIAGNOSTICHE DIFFERENZIATE " SULLA BASE DELLA MATRICE BIOLOGICA O DELLA CARATTERISTICA DELLE TECNICHE ANALITICHE E/O DEGLI STRUMENTI.
CLASSIFICAZIONE SULLA BASE DELLE ATTIVITA’, DELLE TECNICHE ANALITICHE E/O DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI:
AREA ACCETTAZIONE DEI CAMPIONI;
AREA CHIMICA CLINICA;
AREA IMMUNOCHIMICA;
AREA ESAME EMOCROMOCITOMETRICO;
AREA ESAMI DI COAGULAZIONE;
AREA ESAME URINE STANDARD;
AREA PROTEINE;
AREA DI TOSSICOLOGIA;
AREA DI MICROBIOLOGIA,
AREA DI IMMUNOLOGIA;
AREA DI BIOLOGIA MOLECOLARE E/O CITOGENETICA;
ALTRE AREE SPECIFICHE ( ALLERGOLOGIA, AUTOIMMUNITA’, ECC.)

## Slide 3: ATTENDIBILITA’ ( CARATTERIZZA UN RISULTATO O METODO ANALITICO)
PRECISIONE
ACCURATEZZA
SENSIBILITA’
SPECIFICITA’

## Slide 4: PRECISIONE
LA PRECISIONE E’ IL GRADO DI CONCORDANZA TRA I VALORI DI UNA GRANDEZZA OTTENUTI DA MISURE REPLICATE OTTENUTE CON LO STESSO METODO SUL MEDESIMO CAMPIONE STABILE ED IDENTICO PER COMPOSIZIONE IN CONDIZIONI DEFINITE.
PER " CONDIZIONI DEFINITE " SI INTENDONO LE DIVERSE MODALITA’ CON CUI PUO’ ESSERE CALCOLATA LA PRECISIONE.
QUANDO QUESTE CONDIZIONI DEFINITE RIGUARDANO UN BREVE INTERVALLO DI TEMPO SI PARLA DI RIPETIBILITA’.

## Slide 5
PRECISIONE INTERMEDIA :QUANDO LE MISURE RIPETUTE SI ESTENDONO PER UN’AMPIO INTERVALLO, RIGUARDANO DIVERSE CALIBRAZIONI, DIVERSI LOTTIDI REATTIVI. IN QUESTO CASO SI PARLA DI RIPRODUCIBILITA’.
L’IMPRECISIONE: E’ UNA MISURA DEL GRADO DI DISCORDANZA TRA PIU’ MISURE REPLICATE SULLO STESSO CAMPIONE E SI ESPRIME NUMERICAMENTE CON IL VALORE DELLA DEVIAZIONE STANDARD, DS, CALCOLATA DAI RISULTATI SPERIMENTALI OTTENUTI.
L’IMPRECISIONE E’ DOVUTA ALL’ERRORE CASUALE ( INEVITABILE, INVOLONTARIO, DI PICCOLA ENTITA’).
PER EFFETTO DELL’ERRORE CASUALE., I VALORI ANALITICI REPLICATI RISULTANO OCCASIONALMENTE SUPERIORI O INFERIORI AL VALORE VERO.

## Slide 6: ERRORI DI MISURA
SI DEFINISCE ERRORE DI UN’ ANALISI LA DIFFERENZA TRA IL VALORE VERO DELLA SOSTANZA ED IL VALORE DETERMINATO CON IL PROCEDIMENTO ANALITICO
CLASSIFICAZIONE DEGLI ERRORI DI MISURA
ERRORE GROSSOLANO
ERRORE CASUALE
ERRORE SISTEMATICO

## Slide 7: ERRORE GROSSOLANO
SONO ERRORI ACCIDENTALI E DOVUTI GENERALMENTE ALL’OPERATORE ( ES. SCAMBIO DIREAGENTI, USO DI PIPETTE SBAGLIATE, ERRORI DI CALCOLO, ECC..)
SONO VERI E PROPRI SBAGLI, ELIMINABILI.
POSSONO ESSERE PREVEDUTI ED ELIMINATI SOLO ATTRAVERSO PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI FACENTI PARTE DELLA BUONA PRATICA DI LABORATORIO.

## Slide 8: ERRORE CASUALE
CONSEGUENZA DELL’IMPRECISIONE ANALITICA
SONO INEVITABILI, IN GENERE DI PICCOLA ENTITA’, E COMPIUTI DALL’OPERATORE SENZA CHE SE NE POSSA RENDERE CONTO ( ES. PICCOLE VARIAZIONI DELLA TENSIONE ALIMENTATAZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRICI, DI MISURE DI VOLUMI, DI TEMPI ANALITICI, DI MISCELAMENTO DI REAGENTI, ECC..)
PUO’ ESSERE RIDOTTO MA MAI COMPLETAMENTE ELIMINATO.

## Slide 9: ACCURATEZZA
L’ACCURATEZZA E’ IL GRADO DI CONCORDANZA FRA IL VALORE MEDIO DETERMINATO IN UNA SERIE DI DISTINTE REPLICHE DI UNA STESSA ANALISI SUL MEDESIMO CAMPIONE ED IL "VALORE VERO" DELLA GRANDEZZA.
L’ACCURATEZZA E’ LA DIFFERENZA FRA IL VALORE MEDIO SPERIMENTALE ED IL "VALORE VERO " .

## Slide 10: ERRORE SISTEMATICO
CONSEGUENA DELL’INACCURATEZZA ANALITICA.
IN SEGUITO ALL’ERRORE SISTEMATICO I VALORI DETERMINATI SONO TUTTI MINORI DEL VALORE VERO.
SONO CARATTERIZZATI DALL’AVERE UNA CAUSA CONOSCIUTA O INDIVIDUALEBILE ( ES. POCA SENSIBILITA’ O SPECIFICITA’ DIUN METODO, ERRATA TARATURA DI STRUMENTI, REATTIVI NON PURI O ALTERATI, USO DI VETRERIA LAVATA IN MANIERA NON IDONEA, ECC…)

## Slide 11: SENSEBILITA’ E SPECIFICITA’
Quando si lavora con i test diagnostici – di screening o di conferma – l’accuratezza e la validità della previsione del test è definita attraverso due parametri, conosciuti come sensibilità e specificità.
Per poter capire i livelli di sensibilità e specificità di ogni test diagnostico, si deve valutare la capacità del test nell’identificare correttamente gli individui ammalati e gli individui sani. In condizioni ottimali, un test diagnostico che è capace di discriminare tra individui sani e individui malati con la massima precisione, è accurato al 100%.
Nessun test diagnostico è privo di errori, in quanto la medicina, come scienza, non è esente da errori. Al di là dei contesti di errore correlati all’errore umano, gli errori dei test diagnostici sono dovuti principalmente all’ ineliminabilità dell’errore naturale, ossia di quel margine di incertezza che caratterizza ogni misurazione.

## Slide 12: Un test diagnostico deve sapere individuare una malattia quando essa è presente e deve sapere, al contempo, escludere una malattia quando essa non è presente.
Sensibilità
Capacità di un test di individuare una malattia quando essa è presente
Specificità
Capacità di un test di escludere una malattia quando essa non è presente
Da queste due definizioni, discendono anche le caratteristiche “negative” del test, ossia gli errori prodotti dal test in caso di bassa sensibilità o bassa specificità.
Test non sensibile
Non individua la malattia e quindi aumenta il numero dei “Falsi Negativi”.
Test non specifico
Individua la malattia nei sani e quindi aumenta il numero dei “Falsi Positivi”.

## Slide 13: Determinazione della sensibilità e specificità
Quando determiniamo la sensibilità di un test, stiamo chiedendo qual è la probabilità di essere positivi al test essendo malati. Ciò significa che la sensibilità in formula matematica è la seguente:
P(+╱m)=VPVP+FNP(+╱m)=VPVP+FN
P(+ / m) : indica la probabilità condizionata ed è esattamente la traduzione matematica di
“probabilità di essere positivi al test (+), essendo malati (m)“. Il secondo membro dell’uguaglianza è un rapporto dato dal numero dei pazienti “Veri Positivi” diviso per la somma dei “Veri Positivi” e dei “Falsi Negativi”.
Nel caso della specificità di un test , essa serve per determinare la probabilità di essere negativi al test essendo sani. In formule matematiche, la specificità è data dalla seguente uguaglianza:
P(−╱s)=VNFP+VNP(−╱s)=VNFP+VNA anche questo in caso il primo membro dell’uguaglianza esprime una probabilità condizionata, ossia “probabilità di essere negativi al test (-), essendo sani (s)“. Il secondo membro è un rapporto dato dal numero dei pazienti “Veri Negativi” diviso per la somma dei “Falsi Positivi” e dei “Veri Negativi”.

## Slide 14: Falsi positivi: capiamo meglio i test di screening
Secondo una recente pubblicazione (Zhuang et al. 2020) apparsa su PubMed solo come abstract, oltre metà dei soggetti asintomatici sottoposti al test per il coronavirus (Covid-19) potrebbero essere dei falsi positivi. Cosa significa questo risultato? Il test attualmente usato per rilevare la presenza del Covid-19 è realmente attendibile?
Cosa significa falso positivo
I test diagnostici sono una parte fondamentale della pratica clinica. Essi permettono, di volta in volta, di diagnosticare o di confermare la presenza di una malattia. Quando i test sono utilizzati per diagnosticare una malattia, si parla di test di screening. Quando invece essi servono per confermare una malattia, essi prendono il nome di test di conferma.
Il test attualmente utilizzato per la rilevazione del Covid-19 è un test di screening.
Benché la medicina ed i relativi test diagnostici vengano migliorati di continuo, restano tuttavia dei margini di incertezza. Anche i test possono essere fallibili, ossia il loro responso non è accurato al 100%. Molti di essi infatti hanno valori di accuratezza tra il 90%, il 95% ed il 99%; questi numeri, anche se provano il grande sforzo già compiuto per renderli sempre più performanti, restano comunque fonte di incertezza.
Quando si parla di incertezza, la grande protagonista per tentare di dissolverne la nebbia, è la statistica. Il suo compito è quello di misurare l’incertezza dei test diagnostici e valutarne l’errore sì da indurre il medico a condurre esami più approfonditi per provare la veridicità del risultato del test.

## Slide 15: Risultati dei test diagnostici
Nel caso in cui si esegue un test diagnostico – sia esso di screening o di conferma – si possono avere quattro possibili risultati:
il paziente è malato ed il test è positivo: il paziente è un Vero/Positivo;
il paziente è malato, ma il test è negativo: il paziente è un Falso/Negativo;
il paziente è sano ed il test è negativo: il paziente è un Vero/Negativo;
il paziente è sano, ma il test è positivo: il paziente è un Falso/Positivo.

## Slide 16: Cosa significa che il numero di falsi positivi supera il 50%?
l test attualmente usato per rilevare la presenza del Covid-19 è realmente attendibile?
Assolutamente si!
Il test del Covid-19 è un test di screening: ha il compito di identificare i pazienti potenzialmente a rischio. Per questo esso è attendibile.
Il test diagnostico attualmente utilizzato ha valori predittivi negativi molto alti (80.33%) e valori predittivi positivi molto bassi (19.67%).